SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych   w Łosicach w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017”

I. Warunki organizacyjne.

1. Pługi odśnieżne i czołownice do tych pługów będące na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice są do wglądu na Bazie Materiałowo – Sprzętowej          w Łosicach w godz. 7.00-15.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

Wykonawca będzie mógł stwierdzić, czy środek transportowy/sprzęt, jakim dysponuje spełnia warunki techniczne dla nośnika pługa lemieszowego.

2. Zamawiający na okres świadczenia usług przekaże protokołem urządzenia do odśnieżania tj. pługi lemieszowe dwustronne wraz z czołownicami umożliwiającymi przymocowanie do środka transportowego.

3. Montaż przed sezonem zimowym czołownic i pługów lemieszowych na nośniki:

- piaskarek  i pługów odśnieżnych w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy                   po uzgodnieniu dokładnego terminu z Kierownikiem Działu Budowy i Utrzymania Dróg.

4. Montaż, demontaż pługów i czołownic Wykonawca wykonuje we własnym zakresie                   i na własny koszt zapewniając takie materiały jak:

1) lampy reflektorowe,

2) zawory powietrzne,

3) przewody pneumatyczne, elektryczne i akumulatorowe.

5.Wykonawca we własnym zakresie ubezpiecza wykonywane usługi od odpowiedzialności

cywilnej.

6. Wykonawca przed rozpoczęciem sezonu zimowego przeszkoli swoich pracowników         w zakresie technologii pracy i obsługi sprzętu oraz warunków bhp przy robotach zimowego

utrzymania.

7.Wykonawca wykona usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg własnym sprzętem,

środkami transportu.

8. Praca środka transportu/ sprzętu nastąpi od wydania telefonicznej dyspozycji ze strony

Zamawiającego, nie później niż w ciągu: 2 godz. dla nośników pługów lemieszowych średnich oraz pozostałych jednostek sprzętowych od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego.

9. Praca pojazdów i sprzętu odbywać się będzie na drogach w miarę zaistniałych warunków

atmosferycznych i potrzeb, by drogi były utrzymane zgodnie z obowiązującymi

standardami zimowego utrzymania dróg.

10. Zamawiający ma prawo skrócić lub ograniczyć planowany zakres i czas realizacji usługi,

jak również zrezygnować całkowicie z wynajmu ze względu na korzystne warunki

atmosferyczne.

11. Zamawiający może przerwać czas pracy sprzętu, środków transportu w zależności od warunków atmosferycznych.

12. W razie zaistnienia całodobowej pracy ciągłej tj. podczas intensywnych opadów śniegu zawiei i zamieci śnieżnych bądź w razie klęski żywiołowej, Wykonawca zabezpiecza odpowiednią obsadę kierowców i maszynistów gwarantującą całodobową pracę sprzętu.

13. Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzętowe zaopatrzone              w niezbędną ilość paliwa i uzupełnia je we własnym zakresie.

14. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie stałą obsługę naprawczo-remontową środków transportowych i sprzętu.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności telefonicznej z osobami  dyżurującymi. Kierowca, operator musi posiadać telefon komórkowy.

16. Na wypadek konieczności pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach (poniżej–20 stopni C Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić zapas odpowiedniego oleju  napędowego zimowego niezbędnego do zapewnienia pracy.

17. W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej Wykonawca dopuszcza podstawienie do pracy zastępczy tego samego rodzaju jak zaoferowany w ofercie środek

transportu lub sprzętu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi tj. pługiem lemieszowym, lampą ostrzegawczą.

18. Demontaż i zwrócenie Zamawiającemu kompletnych i sprawnych technicznie urządzeń           i sprzętu po zakończeniu sezonu zimowego utrzymania dróg potwierdzony winien być protokółem zdawczo-odbiorczym i odbywał się będzie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego po każdym  sezonie zimowym nie później niż do 30 kwietnia.  Zwrócone pługi i piaskarki muszą być w stanie nie gorszym niż przyjęte.

II. Warunki techniczne.

1. Wykonawca zaopatrzy środki transportu będące nośnikami piaskarek lub pługów odśnieżnych oraz sprzęt w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, lampy reflektorowe powyżej lemiesza „światła obrysowe” zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.

2. Wykonawca obsługujący piaskarkę i pług lemieszowy zaopatruje silnik piaskarki w paliwo i materiały eksploatacyjne, których koszty są wliczone w cenę wynagrodzenia podstawowego.

3. Pojazdy samochodowe, wykorzystywane jako nośniki pługów lemieszowych podczas odśnieżania obciążone będą balastem w ilości około 50% dopuszczalnej ładowności w celu zwiększenia siły ciągu i stateczności bocznej nośnika.

4. Pojazdy i sprzęt wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg winny być wyposażone    w liny holownicze, łańcuchy na koła, haki, łopaty, latarki itp.

III. Warunki ekonomiczne.

1. Zamawiający ponosi opłaty za sprzęt i pojazdy wg faktycznie przepracowanego czasu, przejechanych kilometrów na podstawie dokumentów potwierdzonych przez dyżurnego zimowego utrzymania dróg.

2. Wysokość wynagrodzenia będzie zależała od czasu i ilości świadczonych usług.

3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych

usług i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w następujący sposób:

1) wynagrodzenie za usługi obliczane będzie:

Zwalczanie śliskości (posypywanie) - iloczyn ceny jednostkowej za godzinę pracy i ilości przepracowanych godzin (dotyczy części 1-2 i 6 zamówienia);

Odśnieżanie – a) iloczyn ceny jednostkowej za kilometr odśnieżonych dróg i ilości odśnieżonych kilometrów na podstawie odczytów z licznika (dotyczy części 1-2  zamówienia)  lub;

b)suma iloczynów ceny jednostkowej za kilometr odśnieżonych dróg i ilości odśnieżonych kilometrów na podstawie odczytów z licznika i iloczyn ceny jednostkowej za godzinę pracy      i ilości przepracowanych godzin (dotyczy części 1-2 zamówienia);

c) iloczyn ceny jednostkowej za godzinę pracy i ilości przepracowanych godzin (dotyczy części 3-9 zamówienia).

Zwalczanie śliskości (posypywanie) i odśnieżanie – iloczyn ceny jednostkowej za godzinę pracy (brutto) i ilości przepracowanych godzin (dotyczy części 1-2 zamówienia).

2) podstawą wystawienia faktur będą dokumenty (karty drogowe, raporty pracy, itp.)  uprzednio potwierdzone przez Zamawiającego,

3) odbiór usług będzie dokonywany przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego

przy udziale Wykonawcy, którzy potwierdzają ich wykonanie.

5. Zapłata za wykonane i odebrane usługi nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej na podstawie: kart drogowych, raportów pracy- za okres rozliczeniowy usługi - potwierdzonych przez dyżurnego zimowego utrzymania dróg.

6. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

7. Czas dojazdu do miejsca pracy i powrót po wykonaniu pracy do bazy macierzystej Wykonawcy nie będzie wliczany do czasu pracy i nie podlega zapłacie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji trasy przejazdu, czasu pracy sprzętu                w dokumentach najmu (potwierdzonych przez dyżurnego), które będą stanowiły podstawę    do wystawienia rachunku/faktury – w rozliczeniu miesięcznym.

9. W dniach ustawowo wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele, święta) będą stosowane

ceny jednostkowe jak w pozostałe dni tygodnia.

10.  Zamawiający nie przewiduje dyżuru piaskarek, pługów średnich, równiarek i ładowarek.

11. Za nienależyte wykonanie usług, udokumentowane przez Zamawiającego, zostaną naliczone kary umowne w wysokości i na zasadach opisanych w SIWZ i ujętych we wzorze umowy zawartym w materiałach przetargowych.

12. W przypadku nie podjęcia akcji czynnej na wezwanie Zamawiającego, jeżeli zagraża                    to bezpieczeństwu ruchu Zamawiający może zlecić te usługi innemu wykonawcy i naliczyć kary przewidziane umową.

IV. Wymagania odnośnie obsługi sprzętu do odśnieżania

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia,

tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR)

obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem prac operator powinien dokonać:

- sprawdzenia stanu technicznego nośnika sprzętu,

- sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku,

- sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenie prawidłowości działania:

- układu hydraulicznego

- układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,

- zaczepu nośnika,

- oświetlenia pojazdu,

- lampy błyskowej koloru żółtego.

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika

- obserwować w sposób ciągły efekty pracy sprzętu roboczego i zwracać baczną uwagę

na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.

Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie,

następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające

bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

V. Zasady odśnieżania

Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają                z  aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

Wybór systemu odśnieżania zależy od:

- standardu zimowego utrzymania drogi,

- warunków atmosferycznych,

- możliwości finansowych,

- aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy

utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach

występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny

czas występowania tych odstępstw.

Odśnieżanie na drodze należy prowadzić zgodnie z ogólna wiedzą techniczną i bieżącymi

poleceniami dyżurnego.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów (np. pługów jednostronnych, usuwających śnieg z całej szerokości roboczej na jedną stronę lub pługów dwustronnych, usuwających śnieg z szerokości roboczej jednocześnie na lewą           i prawą stronę lub zespołu pługów.

Odśnieżanie na drodze należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się

z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50m), przesuniecie między

lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje)           i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze niweczące efekty odśnieżania drogi, osiągnięcie                   i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być niewykonalne.

Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych zmieniających się warunków na

drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania takie jak odśnieżanie tylko jednego

pasa ruchu z wykonaniem mijanek w zasięgu widoczności co 200 – 300m.