SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Wykonania usług związanych z odśnieżaniem  dróg w sezonie zimowym 2010/2011

na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych

w Łosicach”

I. Warunki organizacyjne.

1. Pługi odśnieżne i czołownice do tych pługów będące na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice ą do wglądu na bazie w godz. 7.00-15.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

Wykonawca będzie mógł stwierdzić, czy środek transportowy/sprzęt, jakim dysponuje spełnia warunki techniczne dla nośnika pługa lemieszowego.

2. Zamawiający na okres świadczenia usług przekaże protokołem urządzenia do odśnieżania tj. pługi lemieszowe dwustronne wraz z czołownicami umożliwiającymi przymocowanie do środka transportowego.

3. Montaż przed sezonem zimowym czołownic i pługów lemieszowych na nośniki:

- pługów odśnieżnych (średnich) w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy po uzgodnieniu dokładnego terminu z Kierownikiem Działu Budowy i Utrzymania Dróg.

4. Montaż, demontaż pługów i czołownic Wykonawca wykonuje we własnym zakresie                   i na własny koszt zapewniając takie materiały jak:

1) lampy reflektorowe,

2) zawory powietrzne,

3) przewody pneumatyczne, elektryczne i akumulatorowe.

5. Równiarkę do prac przy zimowym utrzymaniu dróg Wykonawca przystosuje własnym

staraniem i na własny koszt w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

6 Wykonawca we własnym zakresie ubezpiecza wykonywane usługi od odpowiedzialności

cywilnej.

7. Wykonawca przed rozpoczęciem sezonu zimowego przeszkoli swoich pracowników         w zakresie technologii pracy i obsługi sprzętu oraz warunków bhp przy robotach zimowego

utrzymania.

8.Wykonawca wykona usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg własnym sprzętem,

środkami transportu.

9. Praca środka transportu/ sprzętu nastąpi od wydania telefonicznej dyspozycji ze strony

Zamawiającego, nie później niż w ciągu: 2 godz. dla nośników pługów lemieszowych średnich oraz pozostałych jednostek sprzętowych od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego.

10. Praca pojazdów i sprzętu odbywać się będzie na drogach w miarę zaistniałych warunków

atmosferycznych i potrzeb, by drogi były utrzymane zgodnie z obowiązującymi

standardami zimowego utrzymania dróg.

11. Zamawiający ma prawo skrócić lub ograniczyć planowany zakres i czas realizacji usługi,

jak również zrezygnować całkowicie z wynajmu ze względu na korzystne warunki

atmosferyczne.

12. Zamawiający może przerwać czas pracy sprzętu, środków transportu w zależności od warunków atmosferycznych.

13. W razie zaistnienia całodobowej pracy ciągłej tj. podczas intensywnych opadów śniegu zawiei i zamieci śnieżnych bądź w razie klęski żywiołowej, Wykonawca zabezpiecza odpowiednią obsadę kierowców i maszynistów gwarantującą całodobową pracę sprzętu.

14. Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzętowe zaopatrzone              w niezbędną ilość paliwa i uzupełnia je we własnym zakresie.

15. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie stałą obsługę naprawczo-remontową środków transportowych i sprzętu.

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności telefonicznej z osobami  dyżurującymi. Kierowca, operator musi posiadać telefon komórkowy.

17. Na wypadek konieczności pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach (poniżej –

20 stopni C) Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić zapas odpowiedniego oleju  napędowego zimowego niezbędnego do zapewnienia pracy.

18. W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej Wykonawca dopuszcza podstawienie do pracy zastępczy tego samego rodzaju jak zaoferowany w ofercie środek

transportu lub sprzętu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi tj. pługiem lemieszowym, lampą ostrzegawczą.

19. Demontaż i zwrócenie Zamawiającemu kompletnych i sprawnych technicznie urządzeń           i sprzętu po zakończeniu sezonu zimowego utrzymania dróg potwierdzony winien być protokółem zdawczo-odbiorczym i odbywał się będzie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż do 30 kwietnia 2011 roku. Zwrócone pługi i piaskarki muszą być w stanie nie gorszym niż przyjęte.

II. Warunki techniczne.

1. Wykonawca zaopatrzy środki transportu będące nośnikami piaskarek lub pługów odśnieżnych oraz sprzęt w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, lampy reflektorowe powyżej lemiesza „światła obrysowe” zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.

2. Wykonawca obsługujący piaskarkę i pług lemieszowy zaopatruje silnik piaskarki w paliwo i materiały eksploatacyjne, których koszty są wliczone w cenę wynagrodzenia podstawowego.

3. Pojazdy samochodowe, wykorzystywane jako nośniki pługów lemieszowych podczas odśnieżania obciążone będą balastem w ilości około 50% dopuszczalnej ładowności w celu zwiększenia siły ciągu i stateczności bocznej nośnika.

4. Pojazdy i sprzęt wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg winny być wyposażone    w liny holownicze, łańcuchy na koła, haki, łopaty, latarki itp.

III. Warunki ekonomiczne.

1. Zamawiający ponosi opłaty za sprzęt i pojazdy wg faktycznie przepracowanego czasu, przejechanych kilometrów  lub czasu pracy na podstawie dokumentów potwierdzonych przez dyżurnego zimowego utrzymania dróg.

Czas pracy lub ilość kilometrów liczone będą:

1) dla sprzętu odśnieżnego od momentu rozpoczęcia pracy na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach uzgodnionego z dyżurnym dyrekcyjnym lub dyspozycyjnym.

2. Czas dojazdu do bazy Zamawiającego przed podjęciem pracy i powrót po Wykonaniu pracy z bazy Zamawiającego do bazy macierzystej nie będzie wliczany do czasu pracy i nie podlega zapłacie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji trasy przejazdu, czasu pracy i dyżuru sprzętu   w dokumentach najmu (potwierdzonych przez dyżurnego), które będą stanowiły podstawę    do wystawienia rachunku – w rozliczeniu miesięcznym.

4. W dniach ustawowo wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele, święta) będą stosowane

ceny jednostkowe jak w pozostałe dni tygodnia.

5.  Zamawiający nie przewiduje dyżuru pługów średnich, równiarek i ładowarek..

6. Za nienależyte wykonanie usług, udokumentowane przez Zamawiającego, zostaną naliczone kary umowne w wysokości i na zasadach opisanych w SIWZ i ujętych we wzorze umowy zawartym w materiałach przetargowych.

7. W przypadku nie podjęcia akcji czynnej na wezwanie Zamawiającego, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu ruchu Zamawiający może zlecić te usługi innemu wykonawcy i naliczyć kary przewidziane umową.

IV. Wymagania odnośnie obsługi sprzętu do odśnieżania

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia,

tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR)

obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem prac operator powinien dokonać:

- sprawdzenia stanu technicznego nośnika sprzętu,

- sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku,

- sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenie prawidłowości działania:

- układu hydraulicznego

- układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,

- zaczepu nośnika,

- oświetlenia pojazdu,

- lampy błyskowej koloru żółtego.

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika

- obserwować w sposób ciągły efekty pracy sprzętu roboczego i zwracać baczną uwagę

na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.

Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie,

następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające

bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

V. Zasady odśnieżania

Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają                z  aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

Wybór systemu odśnieżania zależy od:

- standardu zimowego utrzymania drogi,

- warunków atmosferycznych,

- możliwości finansowych,

- aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy

utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach

występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny

czas występowania tych odstępstw.

Odśnieżanie na drodze należy prowadzić zgodnie z ogólna wiedzą techniczną i bieżącymi

poleceniami dyżurnego.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów (np. pługów jednostronnych, usuwających śnieg z całej szerokości roboczej na jedną stronę lub pługów dwustronnych, usuwających śnieg z szerokości roboczej jednocześnie na lewą           i prawą stronę lub zespołu pługów.

Odśnieżanie na drodze należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się

z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50m), przesuniecie między

lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje)           i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze niweczące efekty odśnieżania drogi, osiągnięcie                   i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być niewykonalne.

Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych zmieniających się warunków na

drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania takie jak odśnieżanie tylko jednego

pasa ruchu z wykonaniem mijanek w zasięgu widoczności co 200 – 300m.